## Slide 1: Signal Processing
Osmalina Nur Rahma, S.T., M.Si.
Agustus, 2019

## Slide 2: Signals & Systems
Why Biomedical Engineers need to analyze signals and systems?

## Slide 3: System & BioSystem
Sistem adalah gabungan proses atau komponen yang saling berinteraksi untuk mendukung suatu tujuan yang sama
Biosistem : Sistem yang ada did alam tubuh. Contohnya respiratory system, Cardiovaskular system, dsb

## Slide 4: Biosistem in Engineering
Sistem analisis pertama yang dikembangkan untuk mengkuanitifkasi dan menjelaskan oscilasi dalam system respirasi dikenal dengan Cheyne-Stokes respiration.
Selanjutnya, hippus yang menjelaskan mekanisme oscilasi pupil dengan menganalisa faktor pengontrol syaraf yang mendasari kecepatan dan akurasi dari pergerakan mata

## Slide 5: Signal and Biosignal
Sinyal menurut definisi adalah suatu besaran yang nilainya berubah-ubah
Dalam hal ini sinyal atau yang lebih spesifik lagi biosignal, membawa informasi dan merupakan perantara untuk komunikasi (intrasystem communication) dalam system yang ada pada tubuh.
Signal atau biosignal selalu mengandung suatu informasi. Bila pada suatu sinyal tidak terdapat informasi maka disebut noise. Noise dapat berbentuk random sehingga noise juga sering disebut sebagai random signal atau random noise.

## Slide 6: Stimulus and Responses
Terkadang diperlukan mengirim sinyal tambahan ke dalam biological system untuk tujuan eksperimental atau terapi, yang biasa disebut stimulus, dan output sinyal dari hasil yang ditambahkan stimulus disebut response. Contohnya gerak reflek lutut yang diberi stimulus dari palu (knee-jerk reﬂex), gerak reflek pupil saat diberi rangsang cahaya, dsb.
Sistem yang dapat menghasilkan output tanpa membutuhkan stimulus disebut sources. Contohnya adalah aktivitas listrik jantung, meskipun jantung dapat dipicu dengan stimuli.

## Slide 7: Biomedical Sources

## Slide 8: Transducer and Biotransducer
Pada umumnya, sinyal dalam bentuk energi listrik lebih mudah diolah disbanding energi lain. Jadi, apabila ingin mengolah atau menganalisis energi dalam bentuk selain energi listrik maka kita perlu menubah energi tersebut untuk menjadi energi listrik. Sebenarnya disini bukan energinya yang diubah, melainkan informasinya yang diubah atau dikonversi. Transducer merupakan sudatu device yang dapat mengkonversi informasi dari energi sat uke energi yang lain.
Biotransducer berarti pengaplikasiannya dilakukan untuk aplikasi dalam tubuh atau biomedical sources. Output dari Transducer atau Biotransducer ini berupa tegangan (Voltage) atau arus (Curent) yang amplitudonya proporsional terhadap energi yang diukur
Cardiac Microphone

## Slide 9: Physical System Measurement
Metode pengukuran system fisiologi tubuh. (A) Energi berasal dari dalam tubuh, (B) Energi berasal dari external source yang dipancarkan/dilewatkan ke tubuh, dan (C) Energi berasal dari luar (external source) diinjeksikan ke dalam tubuh
Awal mula Electrocardiograph

## Slide 10: Signal Representation
Continuous (Analog) Signal and Discrete (Digital) Signal
sinyal kontinyu nilainya berubah ubah terhadap waktu secara kontinyu dan biasa disebut dengan sinyal analog. Sedangkan sinyal discrete merupakan diskritisasi dari sinyal analog, artinya sinyal diskrit merepresentasikan sinyal pada waktu tertentu saja. Waktu tertentu tersebut dinamakan sampling. Sinyal analog merupakan sinyal yang ada di dunia nyata, namun untuk menghitungnya akan lebih mudah dengan menggunakan sinyal diskrit

## Slide 11: Analog Signal VS Digital Signal
Sinyal Analog
Sinyal Digital
f(t)=?
Discreting Time (Time Sampling)
Discreting Amplitude (Quantization)

## Slide 12: Time Sampling

## Slide 13: Nyquist Theorem
Analog signal Digital Signal
The Founding Father
Harry Nyquist & Claude Shannon
The Sampling Theorem (1920)
Aliasing Signal

## Slide 14: Quantization
Slicing amplitude sinyal dalam bentuk diskrit disebut quantization. Angka yang merupakan hasil quantization merupakan nilai aproksimasi dari sinyal analog dan tingkat kedekatan dengan nilai sesungguhnya bergantung pada range angka yang digunakan serta amplitude dari sinyal analog.
Quantization berpengaruh pada :
Storage
Processing
Transmission

## Slide 15: Storage

## Slide 16: Processing
Thermostat
With special coils
Complex gears
Electronic
component
Digital Signal
Computer code

## Slide 17: Data Transmission
‘Noise’

## Slide 18: Data Transmission
Analog Signal

## Slide 19: Data Transmission
Sinyal Asli
Sinyal yang diperoleh (attenuasi + noise)

## Slide 20: Data Transmission
‘Gain Factor’

## Slide 21: Data Transmission

## Slide 22: Data Transmission
Digital Signal
Threshold

## Slide 23: Data Transmission
Sinyal Asli
Threshold : >5V = 1 ; <5V=0
Sinyal yang diperoleh
Threshold : > 0= 5V ; <0 = - 5V

## Slide 24: Data Transmission
Sinyal akhir yang diperoleh setelah proes Threshold
Sesuai sinya asli (tanpa noise)

## Slide 25: 4 Kategori Sinyal berdasarkan sequence
Finite-Length
Periodic
Infinite-Length
Finite-Support

## Slide 26: Elementary Operators

## Slide 27: Scale of Signal

## Slide 28: Sum of Signal

## Slide 29: Shift of a finite length
Finite-Support Signal

## Slide 30: Shift of a finite length
Periodic Signal

## Slide 31: Energy and Power

## Slide 32: Sekian dan Terima Kasih